## Slide 1: Курсовая работа
На тему: «Разработка агента мониторинга с веб-интерфейсом»
Выполнил:
студент II курса, группы ИСТ-2а,
направление 09.03.02 «Информационные системы и технологии»
Чулков А.П.
Преподаватель:
Храмогин А.А.

## Slide 2: Содержание
Введение
Возможности
Структура проекта
Цели проекта
Объект использования
Варианты использования
Зависимости
Заключение

## Slide 3: Введение
Ci.webM - легковесная система сбора и отображения системных метрик через веб-интерфейс.
Суть проекта — автоматический мониторинг ресурсов ПК или сервера без необходимости использовать консоль, SSH или RDP. Достаточно открыть браузер.
Ключевые особенности:
Многопоточный сбор данных через psutil
Веб-интерфейс на Flask
API-фундамент для будущего масштабирования
Кроссплатформенность (Linux / Windows)

## Slide 4: Возможности
Сбор метрик: CPU (по ядрам, частота, температура), RAM + swap, диски (ёмкость, скорость R/W), сеть (скорость, адреса), вентиляторы
Многопоточность: каждый датчик в своём потоке, не блокируют друг друга
Веб-интерфейс: адаптивные карточки, автообновление раз в 3 секунды
Гибкая настройка: отключение ненужных коллекторов через config.jsonc
JSON API: унифицированный доступ к данным для внешних систем
Отказоустойчивость: сбой одного датчика не останавливает остальные

## Slide 5: Структура агента

## Slide 6: Цели проекта
Среди всех безусловно, многочисленных целей данного проекта, можно выделить следущие:
Минимизация ручного контроля - всё собирается и отображается автоматически
Создание модульной системы - легко добавлять новые коллекторы
Обеспечение автономности - работает без интернета, сбой одного датчика не валит всё
Демонстрация ООП - наследование, полиморфизм, композиция на реальном примере
Подготовка фундамента - API-слой для будущей распределённой архитектуры

## Slide 7: Варианты Использования
Локальный мониторинг - вэб страница
Удалённый контроль - в любой точке локальной сети
Интеграция в сторонние системы - через JSON-API можно производить интеграцию в собственные сервисы
Собственные приложения – за счет примитивной конструкции и простого REST API можно создавать свои приложения для работы с этими данными

## Slide 8: Зависимости
Интерпретатор Python 3.8+
Библиотеки (устанавливаются через pip):
psutil — сбор системных метрик
Flask — веб-сервер
Системные требования — минимум 512 МБ ОЗУ, 14 КБ диска
Доступ к сети – не имеет значения, работает даже без прямого соединения к маршрутизатору(через 127.0.0.1)

## Slide 9: Заключение
В результате получилась программа которая:
Выполняет роль агента сбора ресурсов
Легковесна и проста по архитектуре
Имеет максимально оптимизированную и адаптированную структуру
Может работать автономно от сети
Может работать в нескольких режимах
Имеет максимальную расширяемость и отказоустойчивость
Исходя из всего этого, можно сказать что проект Ci.WebM имеет право быть фундаментом для новых задач и расширяемости до уровня дипломной работы